Załącznik nr 1

System nawigacyjny do wykonywania zabiegów elektromagnetycznych nawigacji bronchoskopowej – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| 1 | System do wykonywania zabiegów elektromagnetycznych nawigacji bronchoskopowej wg poniżej wyspecyfikowanych wymagań. |
|  | 1 | System używany w dwóch fazach: faza planowania zabiegu i faza zabiegu. |
| 2 | Funkcje operacyjne systemu elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej. |
|  | 1 | Prowadzenie cewników i narzędzi endoskopowych do miejsc docelowych w płucach. |
|  | 2 | Możliwość ciągłego wyświetlania położenia lokalizowanego prowadnika, miejsc docelowych i ścieżek na obrazach TK anatomii pacjenta. |
| 3 | Jednostka główna systemu bronchonawigacji, zintegrowana na platformie jezdnej. |
|  | 1 | Zestaw komputerowy z napędem CD/DVD i systemem operacyjnym. |
|  | 2 | Oprogramowanie do planowania elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej. |
|  | 3 | Oprogramowanie zabiegowe elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej. |
|  | 4 | Monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu minimum 21’’. |
|  | 8 | Przełącznik nożny |
|  | 9 | Zasilacz awaryjny UPS z zasilaniem min. 10 s od utraty napięcia |
|  | 11 | Panel z możliwością podłączenia następujących komponentów: |
|  |  | 1 | Przewód łączący jednostkę główną systemu z prowadnikiem lokalizacyjnym: |
|  |  | 2 | Przewód łączący jednostkę główną systemu z płytą lokalizacyjną: |
|  |  | 3 | Przewód łączący jednostkę główną systemu z czujnikiem lokalizacyjnym pacjenta |
|  |  | 4 | Przewód łączący jednostkę główną systemu z przełącznikiem nożnym. |
|  | 12 | Płyta lokalizacyjna |
|  |  | 1 | Możliwość ciągłego określenia pozycji i orientacji lokalizowanego prowadnika oraz czujników pacjenta. |
|  |  | 4 | Częstotliwości transmisji stołu lokalizacyjnego: co najmniej 3 w zakresie od 2 kHz do 5 kHz. |
|  |  | 5 | Wymiary płyty lokalizacyjnej (szerokość x głębokość x wysokość): minimum 450 mm x 550 mm x 15 mm. |
| 4 | Zestawy do przeprowadzania operacyjnej elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej: co najmniej 22 katetery (do wyboru przez zamawiającego). |
|  | 1 | Data ważności dostarczonych zestawów przez Wykonawcę: co najmniej 12 miesięcy. |
| 5 | Elektromagnetyczny czujnik pacjenta: co najmniej 180 szt. |
|  | 1 | Możliwość mocowania do skóry pacjenta. |
|  | 2 | Śledzenie zmian pozycji i orientacji pacjenta podczas zabiegu. |
| 6 | Stacja planowania do elektromagnetycznej nawigacji bronchoskopowej. |
|  | 1 | Wykorzystywanie danych pacjenta z TK lub PET/TK w formacie DICOM. |
|  |  | 1 | Pobór danych pacjenta z płyty CD/DVD, napędu USB i systemu do archiwizacji obrazów i komunikacji PACS. |
|  | 2 | Oprogramowanie planujące umożliwiające utworzenie obrazu 2D i 3D oraz wyznaczenie granic płuc i drzewa tchawiczo- oskrzelowego. |
|  | 3 | Możliwość wykonania przez operatora wirtualnej nawigacji po drzewie tchawiczo-oskrzelowym z wyznaczeniem punktów rejestracji oraz oznaczaniem miejsca docelowego nawigacji. |
| 7 | Możliwość połączenia systemu nawigacyjnego z kamerą wideo do bronchoskopu. |
| 8 | System nawigacyjny kompatybilny z bronchofiberoskopami posiadanymi przez Zamawiającego (producent: Pentax). |
| 9 | Funkcje sieciowe systemu. |
|  | 1 | System nawigacyjny i stacja planowania wyposażona w port sieciowy RJ-45. |
|  | 2 | Możliwość przesyłania planów bronchonawigacji za pomocą sieci. |
|  | 3 | Komunikacja z systemem PACS. |
| 10 | Szkolenie, prowadzone z udziałem lekarza wykonującego ten rodzaj procedury, w siedzibie Zamawiającego dla personelu lekarskiego – min 5 szkoleń w warunkach Sali operacyjnej w terminie dostawy sprzętu i prowadzonego zabiegu – przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia zestawu (powiadomienie o dacie zabiegu przesłane nie mniej niż na 3 dni przed zabiegiem. |
| 11 | Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim lub angielskim. |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |
| 13 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. |
| 14 | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. |
| 15 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, i części zamiennych przez, co najmniej 10 lat od daty dostawy. |
| 16 | Wyroby medyczne jednorazowego użytku kompatybilne z systemem nawigacji bronchoskopowej |
|  | 1 | Zestaw do zabiegów wewnątrzoskrzelowych 90 stopni - 11 szt. |
|  | 2 | Zestaw do zabiegów wewnątrzoskrzelowych 180 stopni – 11 szt. |
|  | 3 | Adapter bronchoskopu - 22 szt |
|  | 4 | Element samoprzylepny do czujnika pacjenta - 180 szt. |
|  | 5 | Wstępnie oznaczona igła aspiracyjna 19G – 12 szt. |
|  | 6 | Szczoteczka do cytologii z potrójną igłą 10 mm – 12 szt |
|  | 7 | Szczoteczka cytologiczna – 6 szt |
|  | 8 | System biopsji gruboigłowej – 1 szt. |