WCPiT /EA/381-10/2018 		Poznań, 2018-05-29

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im. Eugenii i Janusza Zeylandów wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 133:

Pakiet nr 9

Poz. nr 1 Łóżka szpitalne elektryczne – 38 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm.

PYTANIE nr 134:

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane w kształcie

prostokąta z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami z jedną krawędzią dolną bez okalającego profilu stalowego,

gdyż krawędź ta dolega do ramy leża?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane w kształcie

prostokąta z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami z jedną krawędzią dolną bez okalającego profilu stalowego, gdyż krawędź ta dolega do ramy leża.

PYTANIE nr 135:

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z profilu stalowego okrągłego, niespłaszczonego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z profilu stalowego okrągłego, niespłaszczonego.

PYTANIE nr 136:

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości

płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości

płytą HPL o grubości 6 mm.

PYTANIE nr 137:

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców przeziernym dla

promieni RTG, wypełnionym tworzywem HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców przeziernym dla

promieni RTG, wypełnionym tworzywem HPL o grubości 6 mm.

PYTANIE nr 138:

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wszystkimi segmentami leża wypełnionymi płytą

HPL?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z wszystkimi segmentami leża wypełnionymi płytą

HPL.

PYTANIE nr 139:

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców przeziernym dla

promieni RTG, wypełnionym tworzywem HPL oraz pozostałymi segmentami wypełnionymi płytami z ABS?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców przeziernym dla

promieni RTG, wypełnionym tworzywem HPL oraz pozostałymi segmentami wypełnionymi płytami z ABS.

PYTANIE nr 140:

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców regulowanym w

zakresie od 0 do 74 stopni?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców regulowanym w

zakresie od 0 do 74 stopni.

PYTANIE nr 141:

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu przy

segmencie oparcia pleców?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu przy

segmencie oparcia pleców.

PYTANIE nr 142:

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością ustawienia pozycji kardiologicznej

poprzez kombinację kilku przycisków tj. odpowiednie ustawienie segmentu oparcia pleców, segmentu nóg oraz

przechył anty‐Trendelenburga?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z możliwością ustawienia pozycji kardiologicznej

poprzez kombinację kilku przycisków tj. odpowiednie ustawienie segmentu oparcia pleców, segmentu nóg oraz przechył anty‐Trendelenburga.

PYTANIE nr 143:

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością ustawienia pozycji kardiologicznej z

centralnego panelu sterowania?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z możliwością ustawienia pozycji kardiologicznej z

centralnego panelu sterowania.

PYTANIE nr 144:

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy tylko z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy tylko z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka, pod warunkiem że łóżko jest wyposażone w panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji.

PYTANIE nr 145:

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w centralny panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka (wraz z pilotem przewodowym) oraz pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w centralny panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka (wraz z pilotem przewodowym) oraz pilot przewodowy z możliwością blokady jednocześnie wszystkich elektrycznych funkcji łóżka.

PYTANIE nr 146:

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w dwie niezależne poręcze boczne (po jednej z każdej strony) opuszczane obok ramy leża, niepowiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w dwie niezależne poręcze boczne (po jednej z każdej strony) opuszczane obok ramy leża, niepowiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52.

PYTANIE nr 147:

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w dwie niezależne poręcze boczne (po jednej z każdej strony) opuszczane i składane obok ramy leża, niepowiększające gabarytów łóżka,

zabezpieczające pacjenta na około ¾ długości leża, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 148:

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik ręki posiadający średnicę zewnętrzną 33,7 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik ręki posiadający średnicę zewnętrzną 33,7 mm.

PYTANIE nr 149:

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych? Dokument ten jest równoważny do wymaganego w SIWZ i nadal obowiązujący.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

PYTANIE nr 150:

Poz. nr 2 Łóżka szpitalne hydrauliczne

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka

rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że

łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących

nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie.

PYTANIE nr 151:

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm.

PYTANIE nr 152:

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z

zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 960 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z

zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącą 960 mm.

PYTANIE nr 153:

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm.

PYTANIE nr 154:

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w krążki odbojowe tylko jednoosiowe zabezpieczające przed otarciami w trakcie zmiany pozycji w poziomie?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w krążki odbojowe tylko jednoosiowe zabezpieczające przed otarciami w trakcie zmiany pozycji w poziomie.

PYTANIE nr 155:

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL? Oferowane rozwiązanie odznacza się większą trwałością od powłoki chromowanej przy zachowaniu tych samych walorów estetycznych.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL.

PYTANIE nr 156:

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm.

PYTANIE nr 157:

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5x5 cm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5x5 cm.

PYTANIE nr 158:

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką

wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką

wykonaną z pręta o średnicy 4 mm.

PYTANIE nr 159:

27. Czy z uwagi na wymóg w punkcie 7 tabeli technicznej aby segment oparcia pleców był przezierny dla promieni RTG, Zamawiający wymaga wypełnienia tego segmentu płytą HPL, gdyż stalowa siatka uniemożliwia jego przezierność?

Odpowiedź Zamawiający wymaga wypełnienia tego segmentu płytą HPL lub innym przeziernym materiałem.

PYTANIE nr 160:

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty‐

Trendelenburga za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych gdzie opuszczenie leża do jednej z wybranych

pozycji odbywa się poprzez zwolnienie wybranej dźwigni, a podniesienie leża za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty‐

Trendelenburga za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych gdzie opuszczenie leża do jednej z wybranych

pozycji odbywa się poprzez zwolnienie wybranej dźwigni, a podniesienie leża za pomocą dźwigni nożnej.

PYTANIE nr 161:

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 360 do 810 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 360 do 810 m.

PYTANIE nr 162:

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z nożną regulacją wysokości leża za pomocą dwóch pomp hydraulicznych?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z nożną regulacją wysokości leża za pomocą dwóch pomp hydraulicznych.

PYTANIE nr 163:

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52.

PYTANIE nr 164:

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo prostokątnych o wysokości 30 mm i grubości 20 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 165:

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne montowane do ramy leża za pomocą uchwytu typu C z zaciskiem zabezpieczającym z możliwością ich demontażu bez użycia narzędzi, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne montowane do ramy leża za pomocą uchwytu typu C z zaciskiem zabezpieczającym z możliwością ich demontażu bez użycia narzędzi, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601‐2‐52.

PYTANIE nr 166:

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik ręki posiadający średnicę zewnętrzną 33,7 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik ręki posiadający średnicę zewnętrzną 33,7 mm.

PYTANIE nr 167:

Poz. nr 3 Szafki przyłóżkowe – 128 szt.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są

zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z innym zabezpieczeniem blatu bocznego.

PYTANIE nr 168:

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym z aluminiowy reling, bez możliwości zamontowania do niego uchwytu na kubek lub wieszak?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym w aluminiowy reling, bez możliwości zamontowania do niego uchwytu na kubek lub wieszak.

PYTANIE nr 169:

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której krawędzie blatu bocznego nie są

zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z innym zabezpieczeniem blatu bocznego.

PYTANIE nr 170:

Pakiet nr 9

Pozycja nr 1 Łóżka szpitalne elektryczne – 38 sztuk

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza dopuści szczyty łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm.

PYTANIE nr 171:

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łatwo odejmowane wykonane z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szczyty łatwo odejmowane wykonane z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru.

PYTANIE nr 172:

- Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści regulację 395 – 790 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 173:

- Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści dwie opuszczane i składane na ramę leża niezależne barierki boczne nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza dwie opuszczane i składane na ramę leża niezależne barierki boczne nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

PYTANIE nr 174:

Pozycja nr 2 Łóżka szpitalne hydrauliczne – 90 sztuk

- Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość całkowitą 970 mm wymiary leża 850x2000 mm ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 175:

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szczyty łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm.

PYTANIE nr 176:

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łatwo odejmowane wykonane z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szczyty łatwo odejmowane wykonane z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru.

PYTANIE nr 177:

- Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści regulację 395 – 790 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 178:

- Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści obciążenie 250 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza obciążenie 250 kg.

PYTANIE nr 179:

- Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści barierki spełniające opis składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza barierki spełniające opis składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni.

PYTANIE nr 180:

Pozycja nr 3 Szafki przyłóżkowe – 128 sztuk

- Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści blat główny i boczny wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza blat główny i boczny wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.

PYTANIE nr 181:

- Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści blat główny zabezpieczony za pomocą zaokrąglonych krawędzi zabezpieczających przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza blat główny zabezpieczony za pomocą zaokrąglonych krawędzi zabezpieczających przedmioty przed upadkiem.

PYTANIE nr 182:

- Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści blat główny bez relingu z możliwością zamontowania uchwytu na kubek lub wieszak ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza blat główny bez relingu z możliwością zamontowania uchwytu na kubek lub wieszak.

PYTANIE nr 183:

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści regulację 800-1100 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 184:

- Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści blat boczny zabezpieczony za pomocą zaokrąglonych krawędzi zabezpieczających przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza blat boczny zabezpieczony za pomocą zaokrąglonych krawędzi zabezpieczających przedmioty przed upadkiem.

PYTANIE nr 185:

- Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści półkę wykonaną z tworzywa HPL?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza półkę wykonaną z tworzywa HPL.

PYTANIE nr 186:

- Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści szafkę o wymiarach 520x450x910 mm z wymiarami blatu bocznego 660x430 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 187:

Dotyczy Pakiet nr 9

- Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji od podpisania umowy lub dokona innego przedłużenia terminu realizacji?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 188:

Pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym z możliwością blokady wszystkich funkcji jednocześnie bądź funkcji niebezpiecznych dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko z pilotem przewodowym z możliwością blokady wszystkich funkcji jednocześnie bądź funkcji niebezpiecznych dla pacjenta, pod warunkiem że łóżko jest wyposażone w panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji.

PYTANIE nr 189:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema opuszczanymi barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża, niezależnymi, niepowiększającymi gabarytów łóżka, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko z czterema opuszczanymi barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża, niezależnymi, niepowiększającymi gabarytów łóżka, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości.

PYTANIE nr 190:

- Czy Zamawiający dopuści wysięgnik z uchwytem ręki wykonany ze stali nierdzewnej o przekroju owalnym 40x29mm i grubości profilu 2,5mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wysięgnik z uchwytem ręki wykonany ze stali nierdzewnej o przekroju owalnym 40x29mm i grubości profilu 2,5mm.

PYTANIE nr 191:

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 10 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 10 cm.

PYTANIE nr 192:

Pakiet nr 9

Pozycja nr 1

Łóżka szpitalne elektryczne – 38 sztuk

Pytania

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej leża 2180 mm co nieznacznie odbiega od długości wymaganej?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej leża 2180 mm co nieznacznie odbiega od długości wymaganej.

PYTANIE nr 193:

- Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka trapezoidalne kubełkowe opinające materac z zaokrąglonymi krawędziami (zdjęcie), wykonanymi z antybakteryjnego i ultrawytrzymałego tworzywa medycznego HDPEmedical odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szczyty łóżka trapezoidalne kubełkowe opinające materac z zaokrąglonymi krawędziami (zdjęcie), wykonanymi z antybakteryjnego i ultrawytrzymałego tworzywa medycznego HDPEmedical odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

PYTANIE nr 194:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 segmentowe ze wszystkimi segmentami wypełnionymi tworzywem HPL co zapewnia przezierność na całej długości leża – płyty odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz promieniowanie UV

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko 4 segmentowe ze wszystkimi segmentami wypełnionymi tworzywem HPL co zapewnia przezierność na całej długości leża – płyty odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz promieniowanie UV.

PYTANIE nr 195:

- Czy zamawiający dopuści łóżko  elektryczne bez gniaz wyrównania potencjału, wszystkie nowej generacji łózka odprowadzają potencjały elektryczne poprze koła, unikając w tym momencie podłączeni dodatkowych kabli do paneli nadłóżkowych. Jeżeli zamawiający nie posiada takich paneli z gniazdem odprowadzenia potencjałów zapis ten jest nieuzasadniony i generuje dodatkowy koszt.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 196:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda do 30 st. przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego odnośnie regulacji w tym pozycją kardiologiczną sterowaną z jednego przycisku oraz dodatkową regulacją elektryczną CPR (regulacja CPR również mechaniczna) oraz elektryczną pozycją szokową?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 197:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380 – 760 mm – dolny zakres regulacji pozwala na wygodne postawienie stóp przez pacjenta na podłodze co eliminuje tzw. zeskok z leża a zakres górny jest optymalny do prowadzenia badania – wyższa górna regulacja może powodować ryzyko upadku pacjenta z dużej wysokości?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 198:

- Czy zamawiający dopuści pilot przewodowy  nie posiadający  blokady poszczególnych funkcji elektrycznych? C

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza pilot przewodowy  nie posiadający  blokady poszczególnych funkcji elektrycznych, pod warunkiem że łóżko jest wyposażone w panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji.

PYTANIE nr 199:

- Czy Zamawiający dopuści cztery barierki boczne wykonane z antybakteryjnego i ultrawytrzymałego medycznego tworzywa HDPEmedical, składane niezależnie poniżej leża co eliminuje ucisk na uda pacjenta podczas schodzenia czy siadania na łóżku przy zachowaniu pozostałych wymogów Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza cztery barierki boczne wykonane z antybakteryjnego i ultrawytrzymałego medycznego tworzywa HDPEmedical, składane niezależnie poniżej leża co eliminuje ucisk na uda pacjenta podczas schodzenia czy siadania na łóżku.

PYTANIE nr 200:

- Czy Zamawiający dopuści materac  materac o grubości 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej  z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z Telastic ognioodporny i wodoodporny. Siatka Telastic  wykonana w kształcie stożka  zapewniająca efekt oddychania. Pokrowiec o działaniu przeciwzapalnym, które zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dane: palność Crlb5, przepuszczalność  37º / 65% r.h. > 1000 g / m (24h)Siła wywołująca pęknięcie: min. 600 N/5cm.Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym w kształcie sześcianu mające jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania odleżynom.

Dane techniczne pianki: gęstośc 30 Kg / m3 ± 2,0

Trwała  deformacja 8% (A 75% maks.)

TEST FATIGUE (twardość) Max. 35%

TEST FATIGUE (wysokość) Max. 2,0%

Odporność na trakcję Min. 1,30 Kpa

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza materac  materac o grubości 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej  z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze.

PYTANIE nr 201:

- Czy zamawiający dopuści wieszak kroplówki  wykonany ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości oraz z 4 haczykami  co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wieszak kroplówki  wykonany ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości oraz z 4 haczykami.

PYTANIE nr 202:

- Czy zamawiający dopuści wysięgnik ręki wykonany z stali nierdzewnej z uchwytem  ręki trapezoidalnym  z regulacją wysokości.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wysięgnik ręki wykonany z stali nierdzewnej z uchwytem  ręki trapezoidalnym  z regulacją wysokości.

PYTANIE nr 203:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru wstawki kolorystycznej szczytów z palety 6 kolorów?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 204:

Pakiet nr 9

Pozycja nr 2

Łóżka szpitalne  hydrauliczne – 90 sztuk

- Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie 4 segmentowe o konstrukcji bez zewnętrznej ramy (co jest rozwiązaniem nowocześniejszym niż wymagane), konstukcja pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 205:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie o długości całkowitej 2180 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 206:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie o szerokości całkowitej 1018 mm i wymiarach leża szer. 860 mm dł. 1990 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 207:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi bez 2osiowych krążków odbojowych w części wezgłowia?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko z 4 krążkami odbojowymi bez 2osiowych krążków odbojowych w części wezgłowia.

PYTANIE nr 208:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami trzymającymi materac co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza łóżko z tworzywowymi uchwytami trzymającymi materac.

PYTANIE nr 209:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne ze szczytami trapezoidalnymi kubełkowymi opinającymi materac z zaokrąglonymi krawędziami (zdjęcie), wykonanymi z antybakteryjnego i ultrawytrzymałego tworzywa medycznego HDPEmedical odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 210:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne, 4 segmentowe ze wszystkimi segmentami wypełnionymi tworzywem HPL co zapewnia przezierność na całej długości leża – płyty odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz promieniowanie UV

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 211:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie do 70 st. z oraz z elektryczną regulacją segmentu uda oraz manualną regulacją segmentu podudzia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 212:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców oraz z elektryczną regulacją segmentu uda oraz manualną regulacją segmentu podudzia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 213:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji Trendelnburga i antyTrendelenburga?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 214:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380 – 760 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 215:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 216:

- Czy Zamawiający dopuści łózko elektryczne z bezpiecznym obciążeniem roboczym 250 kg.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 217:

- Czy Zamawiający dopuści materac  materac o grubości 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej  z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z Telastic ognioodporny i wodoodporny. Siatka Telastic  wykonana w kształcie stożka  zapewniająca efekt oddychania. Pokrowiec o działaniu przeciwzapalnym, które zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dane: palność Crlb5, przepuszczalność  37º / 65% r.h. > 1000 g / m (24h)Siła wywołująca pęknięcie: min. 600 N/5cm.Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym w kształcie sześcianu mające jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania odleżynom.

Dane techniczne pianki: gęstośc 30 Kg / m3 ± 2,0

Trwała deformacja 8% (A 75% maks.)

TEST FATIGUE (twardość) Max. 35%

TEST FATIGUE (wysokość) Max. 2,0%

Odporność na trakcję Min. 1,30 Kpa

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza materac  o grubości 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej  z pokrowcem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze.

PYTANIE nr 218:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z barierkami  na ¾ długości,  po obu stronach łóżka, lakierowana proszkowo, wykonana z  profili owalnych, składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod leżem. Spełniająca normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Zgodnie z europejskimi normami w celu bezpieczeństwa pacjenta nie można oferować barierek bocznym demontowanych bez użycia narzędzi? –

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 219:

- Czy zamawiający dopuści wieszak kroplówki  wykonany ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości oraz z 4 haczykami  co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wieszak kroplówki  wykonany ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości oraz z 4 haczykami.

PYTANIE nr 220:

- Czy zamawiający dopuści wysięgnik ręki wykonany z stali nierdzewnej z uchwytem  ręki trapezoidalnym  z regulacją wysokości.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wysięgnik ręki wykonany z stali nierdzewnej z uchwytem  ręki trapezoidalnym  z regulacją wysokości.

PYTANIE nr 221:

- Czy Zamawiający dopuści możliwości wyboru kolorystycznego wstawki w szczycie z pośród 6 kolorów ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 222:

Pakiet nr 9

Pozycja nr 3

Szafki przyłóżkowe – 128 sztuk

- Czy  zamawiający dopuści korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym.

PYTANIE nr 223:

- Czy zamawiający dopuści szafeczkę bez zabezpieczenia  aluminiowa listwą w kształcie litery C blatu głównego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafeczkę bez zabezpieczenia  aluminiowa listwą w kształcie litery C blatu głównego.

PYTANIE nr 224:

- Czy zamawiający dopuści  szafeczkę, gdzie blat  główny wyposażony jest w relingi, z możliwością  zamontowania haczyki na ręczniki lub  pręt na ręczniki?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szafeczkę, gdzie blat  główny wyposażony jest w relingi, z możliwością  zamontowania haczyki na ręczniki lub  pręt na ręczniki.

PYTANIE nr 225:

- Czy zamawiający dopuści Blat boczny z płynną regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 730 – 1000 mm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 226:

- Czy zamawiający  dopuści  szafkę o wymiarach zewnętrznych:

- szerokość szafki -  570mm

- głębokość  -  430 mm

- wysokość  -  850 mm

- wymiar blatu bocznego – 550 x 340 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganej.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.