Załącznik nr 1E

Pakiet nr 5

HAK AUTOMATYCZNY

| l.p. | Parametry graniczne (wymagane) | liczba |
| --- | --- | --- |
|  | Retraktor ze stali chirurgicznej nierdzewnej umożliwiający rozwieranie mostka i żeber dedykowany operacjom z dostępu przez sternotomię i torakotomię Wymagane ruchome, dwuzawiasowe ramiona z możliwością przyłączenia łyżek o długości w zakresie od 30 mm do 50 mm oraz głębokości w zakresie od 35 mm do 70 mm. możliwość zmiany kąta nachylenia łyżki (30o), celem zwiększenia głębokiej retrakcji bez konieczności zwiększania nacięcia. Wymagana możliwość przyłączenia dodatkowego oświetlenia światłowodowego na każdej z łyżek w celu doświetleni wnętrza klatki piersiowej | 1 sztuka |
|  | Generator światła LED, 100-WATT, z regulacją płynną natężenia światła | 1 sztuka |
|  | Światłowód rozwidlony, podgięta końcówka, kompatybilny z łyżkami haka do minitorakotomii, wielorokrotnego użytku | 1 sztuka |
|  | Kabel zasilający do generatora | 1 sztuka |
|  | Łyżka do mostka, rozmiar 50X60mm z otworem na światłowód , przezierna, prosta | 2 sztuki |
|  | Łyżka do żeber, rozmiar 45X70mm z otworem na światłowód , przezierna, wklęsła | 2 sztuki |
|  | . Łyżka do żeber, rozmiar 45X70mm z otworem na światłowód , przezierna, wypukła | 2 sztuki |